## Slide 1: 计算机网络综合实验
授课教师：陈洑
qq： 756234843@qq.com
国家级计算机实验教学示范中心和国家级信息与网络安全虚拟仿真实验教学中心

## Slide 2: 第二讲 数据链路层协议实验

## Slide 3
数链层基本功能：建立可靠的节点到节点数据传输通道
核心职责：
1、帧封装：将网络层数据包格式化为传输单元
2、物理寻址：通过MAC地址标识设备
3、传输控制：差错检测/流量控制/介质访问
常见数据链路层协议
协议 | 标准 | 特点 | 应用场景
Ethernet | IEEE 802.3 | CSMA/CD, 10M-100Gbps | 局域网
PPP | RFC 1661 | 点对点, 身份验证 | 拨号/VPN
HDLC | ISO 13239 | 面向比特, 可靠传输 | 广域网
Wi-Fi | IEEE 802.11 | CSMA/CA, QoS支持 | 无线局域网

## Slide 4
自顶向下封装过程示意图
应用层
传输层
网络层
数链层
IP包头 | TCP头 | 应用数据
Tcp头 | 应用数据
帧头 | IP包头 | TCP包头 | 应用数据 | 帧尾
应用数据

## Slide 5: 1、数据链路层协议前导内容

## Slide 6
进一步熟悉网络协议栈的分层结构；以太网数据包格式与收发模式与数据链路层数据帧的格式及帧的收发过程。流量控制、差错控制、帧头，帧尾，帧定界符，帧同步的概念。MAC地址、MAC表的作用
以太网协议（802.3）（封装）的实现流程，IP地址和MAC地址之间的对应关系，分析ARP报文和其他报文。对数据链路层的帧进行分析且能识别帧中的各个字段的含义，还能根据帧的内容推断相关信息，如源设备和目的设备的 MAC 地址、数据类型等
理解以太网协议的传输实现过程。引入Wireshark等工具软件侦听并保存文件，分析网络数据包，理解不同字段的含义

## Slide 7
1、封装与解封
发送方：将网络层数据包封装成数据帧，添加 MAC 地址和校验信息
接收方：剥离帧头和帧尾，提取数据载荷并交给上层协议处理
2、物理寻址
通过MAC 地址唯一标识网络中的设备，确保数据帧准确到达目标节点
3、差错控制
利用 CRC 校验检测传输错误：若校验失败，接收方丢弃该帧，依赖上层协议（ 如 TCP）重传
4、流量控制
通过滑动窗口机制防止发送方速率过快导致接收方缓冲区溢出
数据帧的主要功能：

## Slide 8
目的 MAC 地址（6 字节）：
这是数据帧要发送到的目标设备的物理地址。在以太网网络中，MAC 地址用于在局域网内唯一标识一个网络接口。例如，当计算机 PC0要向计算机 PC1 发送数据时，数据帧的目的 MAC 地址字段就会填写计算机 B 的网卡 MAC 地址。MAC 地址的格式是 48 位（6 字节），通常用十六进制表示，如 00 - 05 - 5e- 0d - e7 - 67
源 MAC 地址（6 字节）：
表示发送数据帧的设备的物理地址。在前面的例子中，计算机 A 发送数据帧，这个字段就会填写计算机 A 的网卡 MAC 地址
类型 / 长度（2 字节）：
这个字段有两种用途。当值小于等于 1500 时，表示数据字段的长度；当值大于 1500 时，表示数据帧中封装的上层协议类型。例如，0x0800 表示上层是 IP 协议，0x0806 表示上层是 ARP 协议。
1）以太网数据帧结构（以太网 II 帧为例）

## Slide 9
数据（46 - 1500 字节）：
这是帧的有效载荷部分，包含了上层协议（如 IP 协议、ARP 协议等）的数据。其长度范围是 46 - 1500 字节
帧校验序列（FCS，4 字节）：
用于接收方验证数据帧在传输过程中是否发生错误。发送方在发送数据帧时，会根据目的 MAC 地址、源 MAC 地址、类型 / 长度和数据字段的内容计算出一个循环冗余校验（CRC）值，并填充在 FCS 字段。接收方收到数据帧后，会用相同的算法计算 CRC 值，并与 FCS 字段中的值进行比较

## Slide 10
通过 MAC 地址
MAC 地址是以太网设备的唯一标识符，长度为 48 位。在以太网帧中，目的 MAC 地址明确指出了数据要发送到的目标设备。当设备发送数据时，会将目标设备的 MAC 地址填写在帧的目的 MAC 地址字段
地址解析协议（ARP）
在 IPv4 网络中，当设备知道目标设备的 IP 地址但不知道其 MAC 地址时，会使用 ARP协议 来获取
如何确定以太网中的目标设备？

## Slide 11
目标MAC地址 | 源MAC地址 | 类型 | 数据 | FCS
6字节 | 6字节 | 2字节 | 46-1500字节 | 4字节
.1 无Vlan标识的MAC帧
.2 带Vlan标识的MAC帧
目标MAC地址 | 源MAC地址 | Vlan Tag | 类型 | 数据 | FCS
6字节 | 6字节 | 4字节 | 2字节 | 46-1500字节 | 4字节
由于以太网使用的是MAC地址，而不是IP地址。ARP协议就是用来实现MAC地址与IP地址之间转换的协议。ARP报文封装在MAC帧的数据字段中
2）MAC帧

## Slide 12: 2、ARP协议

## Slide 13
1、ARP协议基本组成
ARP报文结构，ARP表建立与更新的流程；ARP数据包的发送与接收处理过程；
用于将网络层（ IP 地址）的地址转换为数据链路层（MAC 地址）的地址。
网络层IP地址
数链层MAC地址
桥梁
2、ARP协议工作原理与作用
ARP 协议是基于请求 - 应答机制的
3、工作方式

## Slide 14
硬件 类型 | 协议 类型 | 硬件 长度 | 协议 长度 | 操作码 | 源硬件地址 | 源逻辑地址（IP) | 目的硬件地址 | 目的逻辑地址(IP)
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4
硬件类型：2字节，用来定义运行ARP的网络类型，（Ethernet）以太网类型值为0x0001
上层协议类型：2字节，用来定义IP层所使用的协议类型，IPv4值为0x0800
硬件长度：1字节，标识硬件地址长度，对于以太网值为6
协议长度：1字节，标识逻辑地址长度，对于IPv4值为4
ARP报文结构
操作码：Request 或 Reply
源硬件地址：6字节
源逻辑地址：4字节
目的硬件地址：6字节
目的逻辑地址：4字节

## Slide 15
检查本地 ARP 缓存：当主机 A 需要与主机 B 通信时，首先会依据自身的路由表确定用于访问主机 B 的转发 IP 地址，然后在本地的 ARP 缓存中检查是否有与主机 B 的 IP 地址相对应的 MAC 地址映射
ARP 缓存本质上是一个 IP 地址与 MAC 地址的对应表
发送 ARP 请求：如果在本地 ARP 缓存中未找到匹配的 MAC 地址，主机 A 会构造一个 ARP 请求报文，并将其广播到本地网络上的所有主机。ARP 请求报文中包含了主机 A 的 IP 地址和 MAC 地址，以及目标主机 B 的 IP 地址
因为此时主机 A 不知道主机 B 的 MAC 地址，所以 ARP 请求报文中的目标硬件地址字段为全 0
接收并处理 ARP 请求：本地网络上的每台主机都会接收到主机 A 发送的 ARP 请求报文，并检查其中的目标 IP 地址是否与自己的 IP 地址匹配。如果匹配，说明该主机就是目标主机 B
此时主机会将主机 A 的 IP 地址和 MAC 地址映射添加到自己的本地 ARP 缓存中
ARP协议工作原理
主机A
主机B
192.168.0.2
0040:0b36:bbb6
192.168.0.3
0005:5e0d:e767
地址解析协议ARP

## Slide 16
发送 ARP 响应：主机 B 确定 ARP 请求中的 IP 地址与自己的 IP 地址匹配后，会构造一个 ARP 响应报文，将自己的 MAC 地址包含在其中，并直接以单播的方式发送回给主机 A。ARP 响应报文中还包含了主机 B 的 IP 地址以及主机 A 的 IP 地址和 MAC 地址，以便主机 A 能够更新其 ARP 缓存.
更新 ARP 缓存：主机 A 收到从主机 B 发来的 ARP 响应消息后，会用主机 B 的 IP 和 MAC 地址映射更新自己的 ARP 缓存。此后，主机 A 就可以使用主机 B 的 MAC 地址来封装数据帧，从而实现与主机 B 的通信。ARP 缓存中的动态表项是有生存期的，生存期结束后，该表项会被自动删除。如果之后还需要与该主机通信，则需重新进行 ARP 请求和响应的过程.

## Slide 17
1、数据链路层协议封装实验
1）按照网络拓扑图连接设备，配置两台计算机的IP地址和掩码；
2）分别在两台主机上执行命令，查看ARP表；
3）使用wireshark软件捕获数据包并分析；
可以模拟构建数据链路层的帧。根据给定的信息（如发送方和接收方的 MAC 地址、要传输的数据等），学生能够正确地构建一个符合特定协议（如以太网协议）要求的帧，包括正确填写各个字段和计算校验码；
实践操作

## Slide 18
2、协议编程
实验要求：用c语言随机生成MAC地址与顺序生成排列的port号一并写入mac地址表文件中
数据结构:
1）MAC地址结构体
MacAddress;
2）定义MAC表项结构体，包含MAC地址和对应的端口号
MacTableEntry;

## Slide 19
1、结构体MacAddres与Mac表项结构体 MacTableEntry;
2、函数writeMacAddressAndPortToFile 用于将 MAC 地址和对应的端口号以特定格式写入文件
3、定义生成随机的MAC地址的函数generateRandomMac
4、创建并填充MAC表MacTableEntry
5、打印MAC表printMacTable
定义相关结构与函数：